Гомогенизатор BagMixer 400 W (Interscience Франция)

Лабораторный гомогенизатор мнущего типа для высококачественной подготовки проб пищевой продукции и твердых материалов, абсолютно безопасен и универсален в применении.

Использование гомогенизатора позволяет аккуратно извлечь клетки микроорганизмов из и с поверхности анализируемого твердого образца. Измельченная гомогенная смесь в стерильном пакете является представительной пробой. Среднее время гомогенизации - всего 30-60 секунд.

Область применения: бактериологические анализы пищевой продукции, сырого и приготовленного мяса, рыбы, овощей, фруктов, выпечки из теста, т.д. Бактериологический анализ фармацевтической и косметической продукции, табачных изделий. Клинические и ветеринарные тесты, исследования объектов окружающей среды.

Прибор изготовлен из нержавеющей стали, дверца полностью открывается для легкой очистки прибора.

Технические характеристики

| Объём измельчаемого образца | 50-400 мл |
| --- | --- |
| Регулируемый таймер | 10, 30, 60, 90, 120, 180, 360 секунд и более |
| Скорость работы пластин-прессов | 8 ударов в секунду |
| Работа при напряжении в сети | 220 В (110 В), 50/60 Гц |
| Габариты прибора | 40x12x24 см |
| Габариты упаковки | 53x36x39 см |
| Вес нетто | 17 кг |
| Вес брутто | 19 кг |
| Гарантия | 3 года при наличии сертификата ISO 9002 |