# Сахариметр СУ- 4

Сахариметр универсальный СУ-4 предназначен для определения концентрации сахарозы в растворах по углу вращения плоскости поляризации.

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха и анализируемой среды от  10 до 35°С;

относительная влажность воздуха не более 80% при 25 °С; барометрическое давление 84—107 кРа.

Технические характеристики

Диапазон измерений в  международных сахарных градусах

при длине волны лямбда=589,3 нм, °S                                от минус 40 до плюс 120*
Цена деления отсчетного устройства, °S                                                не более 0,05
Порог чувствительности, °S                                                                      не более 0,05
Пределы допускаемой основной, погрешности, °S                                               ±0,05
Сходимость показаний, °S                                                                        не более 0,05
Шкала сахариметра должна быть приведена к температуре, °С                             20
Питание сахариметра:

род тока                                                                                                        переменный

напряжение, V                                                                                                             220

частота, Hz                                                                                                                50±1

потребляемая мощность, VA                                                                       не более 25

Габаритные размеры, mm, не более                                       длина  870, ширина 200
Масса, kg                                                                                                      не более 7,8