Газоанализатор содержания диоксида азота Аквилон-1-2 NO2

Газоанализаторы Аквилон-1-2 предназначены для измерения массовой концентрации двуокиси азота в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны производственных помещений. Конструкция приборов позволяет проводить измерения как в диффузном, так и в принудительном режимах подачи пробы воздуха, например, создания принудительной прокачки с помощью электроаспиратора. Используемые в «Аквилоне» электрохимические измерительные ячейки не требуют обслуживания и специальной подготовки к работе и допускают произвольное положение прибора в процессе измерения.

Газоанализатор требует калибровки не чаще одного раза в месяц.

Технические характеристики

| Диапазон измерений, мг/м3 | 0 - 50 |
| --- | --- |
| Максимальное значение относительной приведенной погрешности измерений в середине диапазона, % | ±15 |
| Значение младшего разряда индикатора, мг/м3 | 0,1 |
| Питание прибора | автономное (встроенная аккумуляторная батарея) либо сеть 220 В 50 Гц |
| Индикация | четырехразрядное ЖКИ-табло |