Анализатор глюкозы ЭКСАН-ГM (EKSAN-GM)

Анализатор глюкозы ЭКСАН-ГM предназначается для медико-биологических лабораторий для определения концентрации глюкозы глюкозооксидазным методом в пробах цельной крови, сыворотке, моче, ликворе и других биологических жидкостях без специальной обработки. Принцип действия анализатора основан на электрохимическом амперометрическом определении продуктов ферментативной реакции окисления глюкозы, катализируемой ферментом глюкозооксидазой.

Анализатор глюкозы Эксан-ГМ работает с микродозатором, имеющим синхродатчик, который обеспечивает запуск циклов измерения и калибровки. Микропроцессорная система обеспечивает контроль правильности забора пробы, измерение температуры в ячейке, автоматическое изменение длительности промывки, в зависимости от концентрации глюкозы в пробе.

Для работы анализатора глюкозы ЭКСАН-ГM необходим комплект расходных материалов: мембрана глюкозооксидазная MG-1 (этикетка с красной полосой) ТУ 2031227-03-93; калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л ТУ 2031227-11-95; фосфатный буфер 0,01 M pH 7,3+-0,1 ТУ 2031227-01-94.

Технические характеристики

Модель                                                                                                                 автомат 
Диапазон определения концентрации глюкозы, ммоль                                         2-30
Относительное стандартное отклонение, %                                                                5
Объем пробы, мкл                                                                                                        50
Время промывки измерительной ячейки                                                               40-70
Расход буферного раствора на один анализ, мл                                                  10-17 
Продолжительность одного измерения,сек                                                                11 
Максимальная производительность, анализ/час                                                       60 
Сетевое питание, В, Гц                                                                                         220, 50
Потребляемая мощность, Ватт                                                                                    30
Габариты анализатора не менее, мм                                             20мм 380мм 150мм
Вес анализатора, кг                                                                                                        5
Ресурс работы анализатора глюкозы Эксан-ГМ
при ежедневном использовании не менее 6 часов в сутки, лет                                 3