Анализатор электролитов автоматический Medica Easylyte

Анализатор электролитов автоматический Medica Easylyte - надёжный, удобный, экономичный.EasyLyte K+ Na+ Cl-

Анализатор электролитов EasyLyte объединил в себе простоту управления (всего две кнопки "Да" и "Нет"), легкость обслуживания и очень высокую надежность. Контейнер с реактивами минимизирует потребность в обслуживании прибора.

Один 800 мл контейнер рассчитан приблизительно на 1200 анализов. Встроенная в тот же контейнер сливная емкость и автоматически очищающийся пробозаборник исключают контакт с пробой, что гарантирует невозможность инфицирования оператора. Калибровка анализатора электролитов полностью автоматическая, а электроды, имеющие продолжительный срок жизни, не нуждаются в обслуживании.

По желанию заказчика прибор может комплектоваться устройством автоматической подачи проб EasySampler с каруселью на 21 позицию. Данное устройство может подключаться к любому из производимых Medica анализаторов электролитов EasyLyte и может приобретаться как вместе с анализатором, так и в последующем, отдельно.

Технические характеристики

| Параметры | Na+, K+, Cl- |
| --- | --- |
| Время анализа: Кров, секунд Моча, секунд | 60 90 |
| Требования к температуре, °С | 15-32 |
| Овьем памяти: анализы контроль калибровка | 100 20 норм. результатов, 20 патологических автоматическая или по необходимости |
| Размер, см | 24х42х20 |
| Масса, кг | 5,8 |