Биохимический анализатор

Microlab 300

Microlab 300 - Биохимический анализатор полностью открытого типа, работающий под управлением микропроцессора. Процесс измерения происходит в термостатируемой элементами Пелтье проточной кювете с объемом всего 25 микролитра, что позволяет свести к минимуму, как расход реактивов, так и измерительных кювет.

Автоматическая установка параметров системы, таких, как температура реакции, длина волны для одно- и двуволновых измерений, тип реакции, все временные параметры позволяет упростить до минимума подготовку к измерению.

Технические характеристики

| Диапазон длин волн | 320 нм-1000 нм |
| --- | --- |
| Выбор длины волны | Автоматически, при помощи 12-ми позиционной карусели с фильтрами; 6 стандартных фильтров:340, 405, 505, 546, 578 и 620 нм; 6 позиций для дополнительных фильтров. |
| Фотометрический уровень | -0,3 - 2,3 единиц абсорбции |
| Количество методик | 60 различных методик хранятся в памяти |
| Интерфейс оператора | Клавиатура для непосредственного выбора функций и ввода цифровой и буквенной информации; графический LCD дисплей; часы; 24 часовая система |
| Типы измерений | Кинетика Кинетика по двум точкам Конечной точкеБихроматическая конечная точка |
| Калибровка | Автоматическая, по 1 стандарту (линейный режим)Автоматическая, до 10 стандартов (нелинейный режим) |
| Время измерения | Программируемое оператором, от 2 до 998 секунд для кинетики и исследованиям по двум точкам;по конечной точке фиксированное - 2 секунды |
| Проточная кювета | Металлическая, с кварцевыми окнами, объем измерения 25 мкл. |
| Контроль температуры | Посредством элементов Пельтье 37 С |
| Размеры | 40х17х36,5 см |
| Вес | 8.5 кг |