Рефрактометр РПЛ-4

Предназначен для измерения показателей преломления жидких и твердых (прозрачные стекла, кристаллы, полимеры) веществ и массовой доли сахарозы в химически чистых растворах сахарозы в воде.  Рефрактометр может использоваться также для определения массовой доли сухих веществ в растворах, содержащих сахарозу и несахара, и для количественного анализа различных растворов и жидких смесей. Рефрактометр применяется для контроля технологических процессов на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности, а также для контроля качества пищевых продуктов.

Работа рефрактометра основана на использовании оптического принципа предельного преломления или полного внутреннего отражения.

Технические характеристики

| Показатель преломления nD | 1,300 ... 1,540 |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении показателей преломления | ±2х10-4 |
| Цена делений шкалы показателей преломления nD | 1•10-3 |
| Массовая доля сахарозы (сухих веществ в растворах), % | 0 ... 95 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении массовой доли сахарозы, %: - в диапазоне от 0 до 50 % - в диапазоне свыше 50 до 95% | ±0,2 ±0,1 |
| Цена делений шкалы процентов массовой доли сахарозы, %: - в диапазоне от 0 до 50% - в диапазоне от 50 до 95% | 0,20 0,10 |
| Длина волны, нм | 589,3 |
| Температура окружающей среды, °С | 10...35 |
| Шкалы приведены к температуре, °С | 20 |
| Диапазон диоптрийн. наводки окуляра зрительной трубки, диопт. | –3,5 ... +3,5 |
| электропитание от сети однофазного переменного тока напряжением,В/частотой,Гц | (220 +22 -33)/(50±1) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 180х180х370 |
| Масса, кг | 5,5 |