# Рефрактометр УРЛ-1

Рефрактометр УРЛ предназначен для непосредственного измерения показателя преломления жидких и твердых веществ, их средней дисперсии и для определения концентрации растворов.

Область применения – химико-аналитические лаборатории производственных предприятий и научно-исследовательских институтов различных областей.

Технические характеристики

Пределы измерений:
- по шкале показателей преломления 					            1,2-1,7
- по шкале сухих веществ по сахарозе 					             0-95%
Пределы допускаемой погрешности измерений:
- по шкале показателей преломления ±1					                 104
- по шкале сухих веществ по сахарозе					             ±0,1%
- по средней дисперсии 							                       ±1 104
Сходимость показаний:
- по шкале показателей преломления 1					                 104
- по шкале сухих веществ по сахарозе 					               0,1%
Расход пробы на одно измерение 						            0,2 мл
Питание прибора от сетипеременного тока:
- напряжением 									             220 В
- частотой 									            50 Гц (60 Гц)
Потребляемая мощность, Вт, не более 					                  25
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С 					             10-35
- относительная влажность при 20 °С, % 					                  80
- температура проверки и установки нуль пункта, °С			            20±0,1
Габариты, мм 									 400х180х260
Масса, кг 										                  7,5