Ваги АКСІС BTU2100

# Особливості та функції

- Автономне живлення;

- Легкість в користуванні;

- Невеликі розміри та вага;

- Зважування в (каратах, lb, oz, ozt);

- Функція автонуля;

- Функція рахування штук;

- Функція зважування в % від заданої маси;

- Функція сумування складників рецептур;

- Повітряно-захисний корпус;

- Вмонтований інтерфейс RS232С.

Додатково поставляється: акумулятори (розмір ААА) – 6шт.; гирі для зовнішньої калібровки; кабель для інтерфейсу RS232С; функції спеціальні.

Вартість держповірки включена в вартість ваги.

# Технічні характеристики

| Клас точності | 3 |
| --- | --- |
| Ціна поділки d, г | 0,01 |
| Межі зважування, г | 2100/0,5г |
| Розмір чашки, мм | 145*125 |
| Компенсація маси тари (г) | -2000 |
| Роб. діапазон температури | +18…33(С |
| Час зважування | <3с |
| Тип індикатора | Рідиннокристалічний з підсвіткою |
| Габаритні розміри (мм) | 175х245х80 |
| Живлення ваги | 230В, 50Гц, 6Вт / =12В, 160мА |
| Акумулятори (поставляються додатково) | 6хААА |
| Час постійної роботи на акумуляторах 1000mAh | 6 год. з підсвіткою або 16 год. без підсвітки індикатора |
| Маса | 1кг |