Мешок АМБУ к АДР-1200 объемом 1200 мл

Аппарат предназначен для искуственной вентиляции легких (ИВЛ), проводимой вручную у взрослых и детей с массой тела более 15 кг. Показания к применению аппарата  - дыхательная недостаточность любой этиологии. Он особенно удобен для использования в условиях скорой помощи и экстремальной медицины и также может применятся в отделениях интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии больниц и клиник.

Комплект поставки:
- Аппарат в сборе с клапаном пациента и впускным клапаном (МИ 02-01-00) (1 шт.)
- Маски, тип В2-125 и В2 –75 (ТУ 3-2257-90) (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Пакет упаковочный (АФИН 941622.006 ПС) (1 шт.)

Технические характеристики

| Максимальный дыхательный объем, мл | 1200 |
| --- | --- |
| Максимальная минутная вентиляция, л/мин | 25 |
| Максимальное давления входа (ограничивается предохранительным клапаном), гПа | 60 |
| Максимальное значение ПДКВ, гПа | 15 - 20 |
| Сопротивление выходу (на потоке 25 л/мин), гПа не более | 2 |
| Сопротивление входу (на потоке 50 л/мин), гПа не более | 5 |
| Условия эксплуатации: температура, °С | +0 ... +40 |
| Условия эксплуатации: влажность, % | до 100 при 25°С |