Операционный стол 3008А, с гидравлическим приводом

Стол операционный универсальный предназначен для проведения общехирургических, оториноларингологических и гинекологических операций. Легкость в управлении, возможность регулировок в широких пределах, большой выбор съемных приспособлений и принадлежностей позволяет обеспечить больному необходимое положение. Механический ручной привод управления положениями панели и секций. Станина и телескопическая тумба изготовлены из нержавеющей стали. Подъём и опускание панели происходит с помощью гидравлического ножного привода. Конструкция стола обеспечивает его устойчивое положение и удобство работы медперсонала. Все органы управления расположены со стороны  секции для головы, что позволяет управлять столом вне пределов операционной зоны. Панель стола состоит из  секций: для головы, для спины ( часть для спины, часть для сидения, почечный валик), для ног  и удлинительной. Изменение положения секции  для спины производится вращением рукоятки. Регулировка угла наклона панели стола осуществляется при помощи рукоятки и переключателя.

Технические характеристики

| Размеры верхней части стола, мм | длина | 2100 |
| --- | --- | --- |
|  | ширина | 480 |
| Высота верхней части стола от пола, мм | максимальная | ≥1040 |
|  | минимальная | ≤ 800 |
| Максимальний угол наклона верхней части стола | вперед | ≥ 25° |
|  | назад | ≥ 25° |
|  | влево,вправо | ≥ 18° |
| Максимальный угол наклона секции для головы | вверх | ≥ 30° |
|  | вниз | ≥ 90° |
| Максимальный угол наклона секции для спины | вверх | ≥75° |
|  | вниз | ≥ 10° |
| Перемещение секции для талии (почечный валик), мм | вверх | ≥ 120 |
| Угол наклона секции для ног | вниз | ≥ 90° |
| Максимально допустимая нагрузка, кг |  | 160 |
| Масса нетто, кг |  | 235 |
| Масса брутто, кг |  | 275 |
| Удлинительная секция может находиться на одном уровне или под прямим углом к секции для ног |