Светильник L2000-3E,

трехрефлекторный передвижной

Бестеневой операционный светильник с аварийным питанием L2000-3Е| – это современная разработка, которая имеет вертикальную передвижную конструкцию. Мощная необслуживаемая аккумуляторная батарея и система управления на базе микроконтроллера обеспечивает быстрое автоматическое переключение источников питания. Этот операционный светильник подходит как для питания от сети, так и для использования в случае исчезновения напряжения питания, и может использоваться в любых типах медицинских учреждениях. Бестеневой операционный светильник с аварийным питанием, благодаря использованию аккумулятора, обеспечивает гибкость перемещения и устойчивость при установки на месте. При нормальных рабочих условиях светильник питается от сетевого напряжения 220 В. Для аварийного освещения, в течение больше трех часов, используется необслуживаемая аккумуляторная батарея. Встроеная система управления обеспечивает возможность быстрого заряда и постоянной подзарядки батареи с чрезвычайно стабильными характеристиками, а также защита от перегрева и короткого замыкания. На 10-сегментном светодиодном| индикаторе отображается рабочее состояние и текущий заряд аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

| Количество рефлекторов | 3 больших |
| --- | --- |
| Освещение, лк¦ | 60000±500 |
| Цветовая температура, К | 4500±500 |
| Диам. рефлектора, мм | 195 |
| Диам. корпуса¦ светильника, мм | 500 |
| Напряжение питания (зм/пост) | 220/24 |
| Ном. мощность, Вт. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 190 |
| Длительность автономной работы, час¦. | 3 |
| Тип заряда батареи | Быстрый заряд и постоянная подзарядка |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Вес брутто, кг | 75 |