Светильник L2000 6-II

шестирефлекторный потолочный

Бестеневой операционный светильник отвечает международным стандартам бестеневых светильников и по своим механическим характеристикам отвечает мировым аналогам благодаря применению технологии CAM/CAD, которая позволяет оптимизировать светопередачу и балансировочную систему.

В светильнике используется галогеновая лампа с высокой светоотдачей и низким тепловым излучением. Рефлектор  большого диаметра, сделанный по технологии CAM/CAD, имеет искривленную поверхность, которая не создает тени. Поверхность светильника изготовлена из  твердого оптического покрытия, которое практически не изнашивается. Передняя крышка сделана методом формирования ПВХ под давлением, что  обеспечивает мягкое освещение и служить для защиты ламп. Механизм фокусировки  удобен и  прост в использовании.

Технические характеристики

| Количество рефлекторов | 6 |
| --- | --- |
| Освещенность | 80000-120000 лк (плавная регуляция освещенности) |
| Цветовая температура | 4500 + 500 К |
| Параметры питания | ~220 В +10%, 50 Гц + 1 Гц |
| Номинальное напряжение лампы | 24 В |
| Номинальная мощность лампы | 50 Вт |
| Потребляемая мощность светильника | 380 Вт |
| Диаметр корпуса светильника | 900 мм |
| Вес нетто, не больше | 82 кг |
| Вес брутто, не больше | 142 кг |
| Габаритные размеры упаковки |
| Корпус светильника | 114х114х38,5см |
| Поворотный кронштейн | 100х51х36см |