Светильник операционный бестеневой L2000 6+3-II девятирефлекторный потолочный (два блока, 6+3)

В светильнике используется галогеновая лампа с высокой светопередачей и низким тепловым излучением. Рефлектор большого диаметра, сделанный по технологии CAM/CAD, имеет искривленную поверхность, которая не создает тени. Поверхность светильника имеет твердое оптическое покрытие, которое практически не изнашивается. Передняя крышка, сделанная методом формирования ПВХ под давлением, обеспечивает смягчение освещения и служит для защиты ламп. Механизм фокусировки удобен и прост в использовании.

Основные технические характеристики:

| Освещенность главного светильника | 80000-120000 лк (плавная регулировка освещенности) |
| --- | --- |
| Освещенность дополнительного светильника | 60000 лк (плавная регулировка освещенности) |
| Суммарная освещенность светильника | 180000 лк |
| Цветовая температура | 4500 + 500 К |
| Напряжение питания | ~220 В +10%, 50 Гц + 1 Гц |
| Номинальное напряжение лампы | 24 В |
| Номинальная мощность лампы | 50 Вт |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Диаметр корпусов светильника | 600/900 мм |
| Вес нетто | 116 кг |
| Вес брутто | 198 кг |
| Размеры упаковки: |
| Корпус светильника (1) | 114x114x38,5 см |
| Корпус светильника (2) | 77х67х36 см |
| Поворотный кронштейн | 125х54,5х46 см |