Светильник операционный бестеневой L739-II девятирефлекторный потолочный

Бестеневой операционный светильник, в котором в качестве источника света используются вольфрам-галогенные лампы, характеризуется высокой освещенностью, низким тепловым излучением, отличной передачей цветов в комбинации с современной встроенной балансировочной системой и длительным сроком службы. Конструкция светильника обеспечивает большие возможности использования. Вышеупомянутые преимущества сделали светильник удобным для применения в больницах и поликлиниках. Бестеневой эффект достигается за счет применения нескольких светооптичных элементов. Закрытая конструкция корпуса светильника дает возможность полностью удовлетворить требования относительно хирургической стерильности и безопасности. Механизм фокусировки простой в использовании. Ручку можно снять для стерилизации.

Технические характеристики

| Количество рефлекторов | 9 |
| --- | --- |
| Освещенность светильника | > 90000 лк |
| Цветовая температура | 4500 + 500 К |
| Диапазон регуляции светового поля | 100-200 мм |
| Параметры питания | ~220 В + 10 %, 50 Гц + 1 Гц |
| Номинальное напряжение лампы | 24 В |
| Номинальная мощность лампы | 25 Вт |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Диаметр корпуса светильника | 900 мм |
| Вес нетто | 63 |
| Вес брутто | 121 кг |
| Размеры упаковки |
| Корпус светильника | 114х114х38,5 см |
| Поворотный кронштейн | 96х40х34 см |