Светильник операционный бестеневой L751-II однорефлекторный

В качестве источника света используется вольфрам-галогеновая  лампа, которая характеризуется високой освещенностью, низким тепловым излучением и длительным сроком службы.

Компактная конструкция светильника обеспечивает большие возможности использования, гибкость перемещения и устойчивость, что повышает эфективность его использования.

Закрытая конструкция корпуса светильника дает возможность полностью удовлетворить требования по хирургической стерильности и безопасности. Ручка снимается для стерилизации.

Технические характеристики

| Освещенность | > 20000 лк |
| --- | --- |
| Цветовая температура | 3500 + 500 К |
| Параметры питания | ~220 В + 10%, 50 Гц + 1 Гц |
| Номинальное напряжение лампы | 24 В |
| Номинальная мошьность лампы | 50 Вт |
| Потребляемая мошьность | 60 Вт |
| Вес нетто | 9,5 кг |
| Вес брутто | 20 кг |
| Габаритные розмеры упаковки | 126х30х28 см |