Светильник L 2000-3-II

трехрефлекторный потолочный

Бестеневой операционный светильник модели L2000-3-ІІ| отвечает международным стандартам бестеневых светильников, по своим механическим характеристикам отвечает мировым аналогам благодаря применению технологии CAM/CAD, которая позволяет оптимизировать светопередачу и балансировочную| систему.

В светильнике используется галогеновая лампа с высокой светопередачей | и низким тепловым излучением. Рефлектор большого диаметра, сделанный по технологии CAM/CAD, имеет искривленную поверхность, которая не создает тени. Поверхность светильника имеет твердое оптическое покрытие, которое практически не изнашивается. Передняя крышка, сделанная методом формирования ПВХ| под давлением, что обеспечивает смягчение освещения и служит для защиты ламп. Механизм фокусировки удобен и прост в использовании.

Технические характеристики

| Количество рефлекторов | 3 |
| --- | --- |
| Освещенность | 60000 лк¦ (плавная регуляция освещенности) |
| Цветовая температура | 4500 + 500 К |
| Напряжение питания | ~220 В +10%, 50 Гц + 1 Гц |
| Номинальное напряжение лампы | 24 В |
| Номинальная мощность лампы | 50 Вт |
| Потребляемая мощность светильника | 190 Вт |
| Диаметр корпуса¦ светильника | 600 мм |
| Вес нетто | 71 кг |
| Вес брутто | 107 кг |
| Габаритные размеры упаковки |
| Корпус | 114х114х38,5 см |
| Кронштейн | 96х40х34 см |