# Cветильник однорефлекторный

# передвижной СП-20

Светильник однорефлекторный передвижной предназначен для подсвета операционного поля при хирургических операциях

Особенности:

- Однорефлекторный;

- Напольный

- Галогеновые лампы холодного света.

Область применения:

- Гинекология;

- Урология;

- Травматология;

- Косметология;

- Ветеринария;

- Перевязочные и смотровые кабинеты.

Технические характеристики

| Освещённость рабочего поля | 12 000 Лк |
| --- | --- |
| Цветовая температура | 3000±500K |
| Питание от сети | 220В, 50Гц |
| Мощность лампы | 25Вт |
| Напряжение на лампе | 24В |
| Расстояние от пола до отражателя | 100-160см |
| Вес нетто | 9,5кг |
| Вес брутто | 20кг |
| Размеры упаковки | 126х30х28 см |