# Центрифуга СМ-6М

# Простая и надежная модель для выполнения рутинных задач в микробиологии, вирусологии, клинической биохимии, аналитической химии и т.д.

Оснащена асинхронным двигателем, на который устанавливается два вида бакет - роторов с навесными адаптерами. Конструкция и электронная схема управления прибора обеспечивает следующие параметры: 
- задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора; 
- отображение скорости вращения ОЦУ;
- блокировка крышки во время работы. 
- Датчик дисбаланса. 
- Звуковая сигнализация остановки ротора. 
- Автоматическая разблокировка и приоткрытые крышки после остановки центрифуги.
Применяется в медицине, биологии, аналитической химии и т. д.

Технические характеристики

Скорость центрифугирования (фиксированные), об/мин                               100-3000

с дискретностью, об/мин                                                                                            100

Максимальное гравитационное поле, Gmax                                                          1900

Максимальный шум, Дб                                                                                               32

Питание от сети, В/Гц                                                                                            220/50

Потребляемая мощность, Вт                                                                                     120

Размеры (ШхДхВ), мм                                                                                 416х398х244

Масса, кг                                                                                                                     10,5

Количество пробирок в роторе, шт                                                                             12

Максимальные размеры применяемых пробирок (D х L), мм                           17х150

Габаритные размеры (с упаковкой), мм                                                    440х460х280

Масса (с упаковкой), кг                                                                                                 11