Лабораторный микроскоп СХ31
Модель разработана для проведения исследований в области гематологи, гистологии, цитологии, бактериологии и цитогенетики.

   Микроскоп Olympus CX31 позволяет использовать следующие методы обзора: светлое поле,  темное поле, флуоресценция.

   Револьверная головка микроскопа – четырехгнездная, с предустановленными  объективами План Ахромат 4х, 10х, 40х.

   Рама микроскопа снабжена бинокулярным наблюдательным тубусом с окулярами 10x F.N. 20. При необходимости фото- или видеорегистрации  микроскоп комплектуется тринокулярным наблюдательным тубусом.

   Все ручки управления (включение/выключение, регулировка накала лампы, фокусировка, перемещение препарата)  сведены в единую рабочую зону.

   Замок фокусировки для сохранения положения фокуса при смене образцов.

   Возможность комплектации микроскопа блоком флуоресценции. Флуоресцентные изображения обладают высокой яркостью и четкостью. Флуоресцентный осветитель с ртутной лампой мощностью 50 Вт снабжен центрируемой полевой диафрагмой, портом для нейтральных светофильтров и двухпозиционным слайдером для фильтровых кубов. На выбор  поставляются кубы УФ, синего, зеленого или желтого освещения. Микропроцессорный блок поджига лампы включает автоматическую систему питания лампы с памятью подобранного режима, а также LCD счетчик продолжительности работы.

Краткие технические характеристики:

| Оптическая система | UIS2 (Universal Infinity-corrected тип 2) – скорректированная на бесконечность. |
| --- | --- |
| Освещение | Осветитель проходящего света, реализующий принцип Келера; галогеновая лампа 6В 30Вт. Опционально – светодиодный источник света или плоско-вогнутое зеркало. |
| Фокусировка | Достигается вертикальным перемещением столика с помощью роликового механизма (рейка и зубчатое колесо). Грубый ход при перемещении: 36.8 мм, точный ход при перемещении: 0.2 мм, полный ход: 25 мм. Регулировка натяжения перемещения ручки. Ограничитель верхнего предела подъема столика. |
| Визуальная насадка |  Бинокуляр с углом наклона 30˚ (видимое поле изображения F.N. 20).  Опционально: тринокуляр с углом наклона 30˚ (видимое поле изображения F.N. 20). Диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 45 – 75 мм . |
| Револьверная головка | Несъемная, ориентированная внутрь, четырехгнездная. |
| Предметный столик | Размер: 134х188 мм, пределы перемещения 50х76 мм (YхX). Пружинно-дуговой препаратодержатель для 2-x предметных стекол. Эргономичные резиновые поводки ручеки управления препаратоводителем. Поставляется два варианта микроскопов – с правосторонним или с левосторонним управлением препаратоводителя. |
| Конденсор | Аббе , N.A. 1.25 (масляная иммерсия). Голубой светофильтр. |
| Объективы | План ахромат. Увеличение 4х, 10х, 40х. Опционально: 2x, 20x, 50xМИ, 60x, 100хМИ. |
| Окуляры | Окуляры кратностью 10х с полем зрения F.N. 20. |