Микроскоп МБР-1

Микроскоп биологический монокулярный МБр-1 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля.

Микроскоп может быть использован в различных областях медицины (гематологии, дерматологии, урологии, пульмонологии и т. д.), а также в биологии, зоологии, экологии и др.

Микроскоп МБр-1 может применяться во врачебной практике, при лабораторных работах и в ходе учебных занятий.

Микроскоп МБр-1 рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным и холодным климатом при температуре в помещении от 10°С до 35°С.

Микроскоп базируются на одном штативе (штатив – металлический, имеет микро и грубую подачу) и различаются комплектом принадлежностей (предметных столиков, визуальных насадок, наборами объективов и окуляров).

ТАБЛИЦА 1. Технические характеристики и комплектация микроскопов

| Вариант | Увеличение | Осветитель | Насадка | Объективы | Окуляр | Столик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБР-1 | 63 ( 1350( | зеркало | монокулярная | 9(0.20 40(0.65 90(1.25 МИ | 7( | стационарный |

ТАБЛИЦА 2. Технические характеристики объективов и окуляров

| Объективы ахроматические |
| --- |
| Объектив | Обозначение | Увеличение | Апертура | Поле зрения в плоскости предмета при 7( |
| М-42 | 8(0.20 | 8( | 0.20 | 2.25 |
| OX-1 | 40(6.35 | 40( | 0.65 | 0.45 |
| OM-41 | 90(1.25 | 90( | 1.25 | 0.20 |
| масляная иммерсия |
| Окуляры компенсационные |
| Окуляр | Наименование | Увеличение | Фокусное расстояние | Линейное поле зрения |
| АМ-1Зц | к7( | 7( | 35.0 | 18 |

Габаритные размеры - 230(140(360 мм

Вес –3.2 кг