Микроскопы биологические монокулярные серии МИКМЕД-1 (БИОЛАМ Р-11)

Микроскопы биологические монокулярные серии Микмед-1 вар.1-20 (БИОЛАМ Р-11) предназначены для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля.

Микроскопы могут быть использованы в различных областях медицины (гематологии, дерматологии, урологии, пульмонологии и т. д.), а также в биологии, зоологии, экологии и др.

Микроскопы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и при правильной эксплуатации безопасны для жизни и здоровья.

Микроскопы базируются на одном штативе (штатив – металлический, имеет микро и грубую подачу) и различаются комплектом принадлежностей (предметных столиков, визуальных насадок, наборами объективов и окуляров).

С дополнительными приспособлениями модульная конструкция микроскопов МИКМЕД-1 обеспечивает применение всех известных методов оптических исследований. Возможная дополнительная комплектация:

- препаратоводитель СТ-12;		- осветитель ОИ-35;

- микрофотонасадка МФН-11;		- фазово-контрастное устройство КФ-4;

- конденсор темного поля ОИ-13;		- объективы и окуляры

ТАБЛИЦА 1. Технические характеристики и комплектация микроскопа

| Вариант | Увеличение | Осветитель | Насадка | Объективы | Окуляры | Столик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вар. 1-20 | 63 ( 1350( | ОИ-32 | монокулярная | 8(0.20 40(0.65 90(1.25 МИ | 7( (18 мм) 15( (11 мм) | круглый вращающийся центрируемый |

| Габаритные размеры, мм | 230(140(360 |
| --- | --- |
| Вес, кг | 3.2 |

ТАБЛИЦА 2. Технические характеристики объективов и окуляров

| Объективы ахроматические |
| --- |
| Объектив | Обозначение | Увеличение | Апертура | Поле зрения в плоскости предмета при 7( |
| М-42 | 8(0.20 | 8( | 0.20 | 2.25 |
| OX-1 | 40(6.35 | 40( | 0.65 | 0.45 |
| OM-41 | 90(1.25 | 90( | 1.25 | 0.20 |
| масляная иммерсия |

| Окуляры компенсационные |
| --- |
| Окуляр | Наименование | Увеличение | Фокусное расстояние | Линейное поле зрения |
| АМ-1Зц | к7( | 7( | 35.0 | 18 |
| АМ-14ц | к15( | 15( | 16.7 | 11 |