Офтальмоскоп Eurolight E10 Kawe

EUROLIGHT Е10 прямой офтальмоскоп для оптического исследования глазного дна. Угол падения направленного луча света составляет +/- 7 градусов и таким образом обеспечивает оптимальный бестеневой осмотр. Галогенная лампа гарантирует подлинную цветопередачу с возможностью плавного изменения интенсивности освещения. Металлическая рукоятка удобна и надежна в использовании.

Технические характеристики

Непосредственная офтальмоскопия

Колесико выбора диафрагм и 18 корректирующих линз от + 20 до - 20 диоптрий

1 аппертура - большой круг

Галогенная лампа 2,5 В

Регулируемая яркость света, реостат на рукояти

Асферическая оптика, высокая точность, 21 линза внутри головки офтальмоскопа

Винтовой замок крепления рукояти и головки

Ударостойкий, пыленепроницаемый