Шумомер Октава-110А

Шумомер Октава-110А предназначен для измерений звука, воздействующего на человека на производстве, в транспорте, в жилых и общественных зданиях и т.д. Прибор также может использоваться для измерения шумовых характеристик машин, измерения звукоизоляции, определения звуковой мощности, аттестации помещений. По дополнительному заказу прибор может дооснащаться опциями «Инфразвук», «Общая вибрация», «Локальная вибрация», «Ультразвук».
Октава-110А является шумомером 1 класса по ГОСТ 17187, МЭК 60651/60804 и МЭК 61672-1.

Особенности прибора Октава-110А
- принцип одновременности измерений: все параметры измеряются и сохраняются в памяти одновременно;
- графический индикатор: обеспечивает несколько вариантов представления измеряемых данных - от таблицы до графика; малоэнергоемкая подсветка и подстройка контрастности позволяют использовать прибор в условиях плохой и, наоборот, избыточной освещенности;
- мультиязычность: реализован выбор языка меню прибора
- обмен файлами данных с компьютером: просто соедините прибор с USB портом вашего компьютера типовым USB-кабелем. Компьютер сам обнаружит новое устройство памяти, как если бы к нему был подключен обычный диск.
- телеметрия: в приборе имеется дополнительный цифровой порт для передачи данных или оцифрованных сигналов в компьютер в режиме реального времени. Дополнительное программное обеспечение (110_RTA, 110_DM, SIGNAL+) превращает связку прибор-компьютер в мощную измерительную систему

Технические характеристики:

| диапазон измерений, дБА | 22 – 139 (с микрофоном 50 мВ/Па) |
| --- | --- |
| уровень собственных электрических шумов, дБА | <10 |
| временные характеристики | S, F, I, Пик (ГОСТ 17187-81), Leq (МЭК 61672), СКЗ-30с (экспоненциальное усреднение с константой усреднения 30 с) |
| диапазон рабочих температур, °C | -10 ... +50 |
| относительная влажность при 40°C, % | до 90 |
| выходы | USB цифровой выход телеметрии (115,2 кбит/с, >1 Мбит/с) |
| память | энергонезависимая, >16 Мбайт |
| питание | аккумуляторная батарея (4 х LR6), не менее 8 часов непрерывной работы); от сети 220 В через блок питания (опция). В стандартный комплект поставки входят два комплекта аккумуляторов и внешнее зарядное устройство |
| габаритные размеры, не более, мм | 234 х 86 х 36 (без предусилителя) 354 х 86 х 36 (с предусилителем) |
| масса, кг | 0,55 |