# Шумомер, виброметр и анализатор спектра

# ОКТАВА-110АВ

ОКТАВА-110АВ. Прецизионный шумомер, виброметр и анализатор спектра ОКТАВА-110АВ – это три прибора в одном: прецизионный интегрирующий шумомер, виброметр и анализатор спектра.Прибор предназначен для широкого круга приложений:• санитарно-гигиенической оценки шума и вибрации: • акустики помещений;• определения виброакустических характеристик машинного оборудования, транспортных средств, бытовых приборов и т.п.

ОКТАВА-110АВ обеспечивает подключение как измерительных микрофонов с поляризацией 200 или 0 вольт, так и вибродатчиков (зарядовых пьезоакселерометров или датчиков со встроенной ICPэлектроникой). Наряду с режимами «Звук», «Общая вибрация» и «Локальная вибрация», которые специально ориентированы на приложения санитарноэкологи ческого контроля, в приборе появляется новый режим «Анализатор», расширяющий область применений на сферу диагностики оборудования, строительной акустики и научных исследований. В частности, в режиме «Анализатор» возможна быстрая передача октавных и третьоктавных спектров в компьютер для последующего расчета спектра времени реверберации, анализа быстропротекающих процессов, проездных испытаний автотранспорта т.д.
Технические характеристики:

| Режимы измерений: | Звук, Общая вибрация, Локальная вибрация, Анализатор спектра. |
| --- | --- |
| Класс точности: | 1 |
| Диапазон измерений: | Виброускорение: 0,001 – 1780 мс-2 (с датчиком АР98), Уровень звука: 20 – 145 дБА |
| Усреднение: | В режиме виброметра: СКЗ (1 с, 5 с, 10 с), Lэкв В режиме шумомера: S, F, I, Пик, Lэкв |
| Частотная коррекция: | Wd, Wk (общая вибрация; 0,8 Гц – 80 Гц); Wh (локальная вибрация; 6,3 – 1250 Гц);Лин (6,3 – 1400 Гц) А, С, Z (режим «Звук») |
| Частотный анализ: | 1/1- и 1/3-октавы в диапазоне 0,8-20 000 Гц |
| Интерфейс: | RS-232 (для подключения к компьютеру) |
| Энергонезависимая память: | 511 записей всех одновременно измеряемых параметров |
| Вес: | 600 г |