Камеры для хранения стерильных изделий "ПАНМЕД-1

# Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового света длинной волны 253,7 нм. Используются лампы TUY 30W LL, TUY 25W LL и TUY 15W LL фирмы Philips. Лампа не продуцирует озон. Средний срок службы лампы – 8000 часов (под средним сроком службы лампы TUY LL понимается суммарное время работы, за которое мощность излучения лампы уменьшится не более чем на 20%). "ПАНМЕД – 1", благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой расположен инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками и тумбочками с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимых щипцов происходит оперативно – одним движением. Вместимость "ПАНМЕД-1" достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 часов. Стерильность невостребованного инструмента сохраняется 7 суток. Крышка камеры в положении "Закрыто" не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту. В положении "Открыто" крышка закрывает собой УФ лампу, тем самым обеспечивает безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту. Крышка камеры устроена так, что при ее открытии или закрытии не происходит перемешивания стерильного воздуха находящегося внутри камеры, и не стерильного находящегося с наружи. "ПАНМЕД – 1" стоит на ножках с колесиками, что позволяет легко перемещать камеру по помещению. Возможна установка камеры "ПАНМЕД – 1" на столе или стационарно на кронштейнах. Конструкция камеры исключает вероятность попадания жидкости внутрь (дезрастворы при влажной уборке). "ПАНМЕД - 1" предназначен для хранения стерильного медицинского инструмента и является альтернативой старому методу – укладке с использованием простыней.