Цифровой спектрофотометр AP-101

Высококачественный фотоэлектроколориметр японского производства предназначен для выполнения химических и клинических анализов растворов. Аппарат используется для определения содержания различных веществ в растворах. Применяется в медицинских, химических, учебных лабораториях, для определения содержания в биологических жидкостях сахара, билирубина, глюкозы, холестерина, креатина, мочевины, общего белка, щелочей, фосфатов, а также, для лабораторно-производственного контроля качества воды на предмет наличия железа, серебра, и т.д. Преимущественными сторонами АР 101 являются: эргономичность, простота и легкость в использовании, экономичность расхода реагента, открытая система для любых методик и реактивов, возможность использования круглых и квадратных кювет, отсутствие необходимости расчета с помощью графиков.

Измеряемые параметры: Ферменты: ACT, АЛТ (по Райтману – Френкелю), гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-амилаза, креатинкиназа, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза

Субстраты: мочевая кислота, альбумин, билирубин прямой и общий, креатинин, глюкоза, гемоглобин, лактат, общий белок, микроальбумин в моче, мочевина, белок в моче и СМЖ. Липиды: холестерин, холестерин ЛПВП, триглицериды, фосфолипиды, общие липиды. Электролиты: калий, натрий, кальций, хлориды, железо, ОЖСС, магний, фосфор, цинк.

Технические характеристики

Диапазон длин волн, нм						                               420-600

Диапазон измерения:

коэффициента пропускания, %    					                   0.1 - 110

абсорбции       								                   ABS0 - 3

концентрации    							                              0 - 199,9

Источник света        						    Галогеновая лампа, 6 В

Стеклянные фильтры: нм 			                           420, 460, 510, 540, 600

Индикация результатов измерения 					                цифровая

Питание от сети переменного тока:  					            220 В, 50 Гц

Объем реагента, мл 							                 0,5 – 1,00

Кюветы:

Квадратные, мм 							                            10х10х45

Круглые, мм 								               10х12х105

Габариты, мм, не более 						                        220*190*96

Масса, кг, не более							                              2