Ректоскоп Ре-ВС-3-1 (смотровий)

Ректоскоп з волоконним світловодом призначен для діагностики захворювань прямої та нижнього відділу сигмовидної кишок. За допомоги операційного інструменту та насадок можливе проведення хірургічного втручання по взяттю біопсії, видаленню полипів чужорідних тіл, коагуляції тканини для зупинки кровотечі. Застосовується у хірургічних, терапевтичних, інфекційних відділеннях лікарень та дитячих лікувальних закладах, а також у кабінетах поліклінік. Апарати можуть постачатися з освітлювачем та світловодом.

• Неіржавіюча сталь, передові технологічні рішення;
• Широкий спектр використання;
• Сумісність з освітлювальною і відеотехнікою різних виробників;
• Наявність спільних взаємозамінних блоків, для зручності використання.
Комплектація:
- Тубус (Ø20мм, L=30см) - 2
- Тубус (Ø15мм, L=20см) - 1
- Обтуратор к тубусу (Ø20мм, L=30см) - 2
- Обтуратор к тубусу (Ø15мм, L=20см) - 1
- Кришка захисна - 1
- Ручка - 1
- Лупа - 1
- Ватотримач - 2
- Нагнічувач - 1

Технічні характеристики

| Діаметр стовбурів | 10,15, 20 мм |
| --- | --- |
| Робоча довжина стовбурів | 50-300 мм |
| Видиме збільшення лупи для об’єкту, що знаходиться на відстані 300мм від її об’єктива – не менш | 2 |
| Лупа забезпечує різке зображення об’єкта, який знаходиться на відстані 10мм від дистального торця тубусів усіх довжин при спостереженні оком з аметропією | ±5 |
| Освітленість поля зору на відстані 25мм від торця волоконного світловода тубусів при передачі світла від освітлювача типу ОС-150-01М через світловий кабель - діаметром 5мм тубуса Ø 10 та 15мм - діаметром 5мм тубуса Ø 20мм | 20кЛк 10кЛк |