Центрифуга РС-6

Центрифуга лабораторная медицинская РС-6 является центрифугой периодического действия, рефрижераторной, стационарной с частотой вращения до 6000 об/мин., предназначенной для разделения на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил. Центрифуга предназначена для применения в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в области медицины и других областях. Центрифуга обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения роторов в диапазоне от 500 до 6000 об/мин. Диапазон регулирования температуры в рабочей камере от О до +30°С.

Технические характеристики

Питание                                                                    3-х фазная сеть переменного тока

Напряжение, В                                                                                                            380

Частота, Гц                                                                                                               50-60

Потребляемая мощность, Вт, не более                                                                     3.0

Габаритные размеры, мм                                                                         775х700х1280

Масса, кг, не более                                                                                                     240

# Ротора к центрифугам РС-6 и ОС-6М

| РУ 8х90 | РУ 60х25 | РК 4х750 |
| --- | --- | --- |
| Тип ротора | Макс. объем центрифугата, мл | Макс. раб. частота вращения, об/мин | Макс. величина фактора раздел. | Высота, мм | Диаметр, мм | Масса, кг |
| Угловой РУ 8х90 | 720 | 6000 | 5700 | 126 | 290 | 9,5 |
| Угловой РУ 60х25 | 1500 | 6000 | 7300 | 190 | 370 | 14 |
| Ротор–крестовина РК 4х750 | 3000 | 2500 | 1600 | 144 | 445 | 6 |