Фотометр CL 378

Пламенный фотометр CL 378 со встроенным микропроцессором и системой автоподжига и контроля пламени. Предназначен для определения Натрия, Калия, опционно - Кальция, Лития в растворах, например в питьевых, минеральных, сточных, технологических водах, винах, напитках, биологических жидкостях, (кровь, плазма, моча), фармпрепаратах, почвах, минералах (водные вытяжки) и др. Микропроцессорное управление фотометром осуществляется с удобной встроенной клавиатуры и позволяет выбирать фильтры, контролировать безопасность горения, создавать и сохранять градуировочные графики по стандартным растворам (до 20 точек), рассчитывать градуировочные характеристики линейные (метод наименьших квадратов), и нелинейные (уравнением 2-й степени). При установленных светофильтрах можно проводить определение 4-х элементов в течение одной   аспирации,  при этом расчет концентрации определяемых элементов производится автоматически по соответствующей индивидуальной градуировке. Вывод результатов измерений, служебные сообщения и навигация по меню пользователя осуществляется на ЖК-дисплей 2х24 знака. Печать результатов возможна непосредственно на принтер через параллельный порт Centronic. Для запуска и работы необходимо иметь источник горючего газа, лабораторная газовая магистраль, баллон пропан-бутан, редуктор газовый. Условия эксплуатации: температура +15 - +35 град. С; относительная влажность 45% - 85%.

# Технические характеристики

| Анализируемые химические элементы | Na, K, по доп.заказу Li, Ca |
| --- | --- |
| К-во одновременно определяемых элементов | До 4-х |
| Количество градуировочных точек при построении графика, на каждый элемент | До 20-ти |
| Поджиг пламени | Автоматический |
| Система безопасности | Автоматическое перекрывание газовой магистрали при отключении электропитания. |
| Диапазон измерений, мг/л (ppm) mEq | Na, K, Li – 1-100. Ca – 15-100. Na 0-200, K 0-100, Li 0-10, Ca 0-5 |
| Мин. определяемая концентрация, мг/л | Na, K, Li – 0.5 Ca – 15 |
| Линейность градуировочного графика в диапазоне 1-100 мг/л, % | Лучше 2% |
| Воспроизводимость анализа при последов. определении 20-ти параллельных проб | +- 1% |
| Элетропитание | 110/220 V, 50Hz, 65 VA фотометр, 120VA компрессор. |
| Габариты, вес | Фотометр 430 мм*230 мм* 235 мм(+100 мм труба, 10 кг, Компрессор 12 кг |